2

Воздушный винтовой компрессор

Инструкция пользователя к контроллеру

LOGIK-16

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

MANUAL NO: L-16-K-R

REV: 00

1-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

WARNING LEDS

INFO DISPLAY

COUNTER		                     START

EMERGENCY STOP

RESET			        STOP

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ИНДИКАЦИИ :

START			: Включение компрессора, подтверждение значения или выбор

параметра.

STOP			: Остановка компрессора.

EMERGENCY STOP 	: Экстренная остановка компрессора.

COUNTER                     : Просмотр параметров, увеличение значения, движение вперед по меню

RESET	: Сброс ошибок, уменьшение значения, движение назад по меню

LEDS	                          : Показывает состояние и ошибки компрессора

DL1 – загрузка (постоянно)/ холостой ход (прерывисто)

DL2 - низкое напряжение

DL3 - загрязнение воздушного фильтра

DL4 – аварийное превышение давление

DL5 – неисправность датчика давления

DL6 - высокая температура масла

DL7 - неисправность датчика температуры

DL8 - перегрузка двигателя

DL9 - перегрузка вентилятора

DL10 - неверная фазировка(постоянно)/отсутствие фазы (прерывисто)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ:

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЛЕВУЮ КНОПКУ, ОДНОВРЕМЕННО НАЖАВ ПРАВУЮ.

НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ОДНУ ЗА ДРУГОЙ

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ОБОЗНАЧЕННЫХ КНОПОК СРАВНИТЕ ПОКАЗАНИЯ НА ДИСПЛЕЕ С ОПИСАННЫМИ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ.

2-ПРОСМОТР ЧАСОВ НАРАБОТКИ И ТАЙМЕРОВ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ:

В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ КОМПРЕССОРА (питание включено) НАЖМИТЕ КНОПКУ  ДЛЯ ПРОСМОТРА СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1

2       ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА

3       ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ (0- ОДИНОЧНАЯ РАБОТА ; 1- ПАРРАЛЕЛЬНАЯ РАБОТА)

4      ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

5       ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ

6       ОТНОШЕНИЕ (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ/РАБОТА ПОД НАГРУЗКОЙ)

7       ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ЗАМЕНЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

8       ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

9       ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ЗАМЕНЫ СЕПАРАТОРА

10     ЗАМЕНЫ МАСЛА

11     ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

12     ВЕРСИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3-БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

1   НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  БОЛЕЕ 3 СЕКУНД.

2

3      4

3     УСТАНОВИТЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ (ОСТАНОВКИ)

5     УСТАНОВИТЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАГРУЗКИ (ВКЛЮЧЕНИЯ)

4- ВВОД ПАРОЛЯ (УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ):

1  В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ КОМПРЕССОРА (питание включено) НАЖМИТЕ КНОПКИ  ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ПАРОЛЕЙ.

2   НАЖМИТЕ ДЛЯ ВВОДА ПАРОЛЯ. ПАРОЛЬ ОТОБРАЖАЕТСЯ КАК

3   (ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МИГАЮЩЕЙ ЦИФРЫ НАЖИМАЙТЕ  ДЛЯ  УМЕНЬШЕНИЯ. КОГДА ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, НАЖМИТЕ . ПАРОЛЬПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «22».)

4   ПОДТВЕРДИТЕ ВВОД ПАРОЛЯ НАЖАТИЕМ , ЕСЛИ ПАРОЛЬ ВВЕДЕН ПРАВИЛЬНО

5  ГРУППА МЕНЮ ОТОБРАЗИТСЯ НА ДИСПЛЕЕ, ЕСЛИ ПАРОЛЬ ВВЕДЕН НЕВЕРНО, ВОЗВРАТИТЕСЬ К ПЕРВОМУ ШАГУ.

5- ПРОСМОТР ГРУПП МЕНЮ:

1   ПАРАМЕТРЫ ДАВЛЕНИЯ

2    ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

3   ОБРАТНЫЕ СЧЕТЧИКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

4   ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

5  ПАМЯТЬ ОШИБОК

6   ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ГРУППЫ К ГРУППЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ  И . ДЛЯ ВХОДА В ГРУППУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ .

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ (2) МИНУТ НЕ БУДЕТ НАЖАТА НИ ОДНА ИЗ КНОПОК, КОНТРОЛЛЕР ВОЗВРАТИТСЯ К ГЛАВНОМУ МЕНЮ

6- ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ :

1   ВХОД В ГРУППУ ПАРАМЕТРОВ (НАПРИМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ)

2   3  ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЖМИТЕ , ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ . ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ . ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ КОД ПАРАМЕТРА (ДИСПЛЕЙ 2). ДЛЯ ВЫХОДА В ГЛАВНОЕ МЕНЮ НАЖМИТЕ   .

A-  ПАРАМЕТРЫ ДАВЛЕНИЯ :

КОД           	             ОПИСАНИЕ                		        ЗНАЧЕНИЕ		MIN-MAX

ДАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ			.. bar		    	(P4+0,2)-(P2-0,2)

ДАВЛЕНИЕ ЗАГРУЗКИ			.. bar		    	1 - (P3-0,2)

B-  ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ :

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ		7 °C			(-10)-(+15) °C

C-   ОБРАТНЫЕ СЧЕТЧИКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ :

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА		2000 H.			100 – 3000 H

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА		2000 H.			100 – 9999 H

ЗАМЕНА СЕПАРАТОРА	             	4000 H.			100 – 9999 H

ЗАМЕНА МАСЛА				2000 H.			100 – 9999 H

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ               		2000 H.			100 – 9999 H

D-   ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ :

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК	         	0			0 - 1

* (0= РУЧНОЙ, 1= АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

В СЛУЧАЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.

КОНТРОЛЬ ФАЗИРОВКИ				1			0 - 1

* (0= ВЫКЛЮЧЕН, 1= ВКЛЮЧЕН)

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ, СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРА

ТАЙМЕР ХОЛОСТОГО ХОДА			0			0 - 1

БЕЗОПАСНОСТЬ         			0			0 - 1

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ           		0			0 - 1

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ		°C 			°C - °F

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ			bar 		    	bar - Psi

E-   ПАМЯТЬ ОШИБОК :

ОШИБКИ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ДИСПЛЕЕ КАК    “X” ПОКАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫХ ОШИБОК В ПАМЯТИ. ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫХ ОШИБОК БОЛЕЕ 10, ВМЕСТО “X”  ОТОБРАЗИТСЯ .

“YY” КОД ОШИБКИ.  ЕСЛИ В ПАМЯТИ НЕ СОДЕРЖИТСЯ ОШИБОК, ТО НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ    .

ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКУ  МОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОШИБКИ, НАЧИНАЯ С ПОСЛЕДНЕЙ.

F-   ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ :

1

2

3

4 ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАРОГО ПАРОЛЯ ВВЕДИТЕ НОВЫЙ, ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ

И

5  НОВЫЙ ПАРОЛЬ СОХРАНЕН, ВЫ ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

7- КОДЫ ОШИБОК  И ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЯ

КОД	ОПИСАНИЕ				СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ, ИНДИКАЦИЯ

ОШИБКИ С НЕМЕДЛЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ КОМПРЕССОРА

XA.01	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ		AL & DL5

XA.02	ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ    			AL & DL4

XA.03	АВАРИЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА		AL & DL6

XA.04	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА				AL & DL6

XA.05	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	AL & DL7

XA.06	ПЕРЕГРУЗКА  ГЛ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		AL & DL8

XA.07	ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА		AL & DL9

XA.08	ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ/ АССИМЕТРИЯ			AL & DL10

XA.09	НЕВЕРНАЯ ФАЗИРОВКА         			AL & DL10 ПРЕРЫВИСТО.

XA.10	НАЖАТА КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	E-St

XA.11	БЕЗОПАСНОСТЬ					FEL-

XA.12	ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕН. ПЕРЕД СЕПАРАТОРОМ	IN5

ОШИБКИ С ОСТАНОВКОЙ КОМПРЕССОРА ПОСЛЕ 10 СЕКУНД ХОЛОСТОГО ХОДА

XA.20	ВЫСОКАЯ, ПРЕДАВАРИЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	AL & DL6 ПРЕРЫВИСТО

XA.21	НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (АВАРИЙНОЕ)		AL & DL2

ALARMS GIVEN WITHOUT STOP OF COMPRESSOR

ОШИБКИ БЕЗ БЛОКИРОВКИ КОМПРЕССОРА

XA.25	ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА		AL & DL3

XA.16	НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПРЕДАВАРИЙНОЕ)	AL & DL2 ПРЕРЫВИСТО

XA.27	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 				H--P

XA.30 	СООБЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 	P-OF

XA.31  	СБОЙ КОНТРОЛЛЕРА/ОШИБКА ПАМЯТИ		-Err

XA.32	ОШИБКА RS232					cErr

XA.40  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	C-AF

XA.41  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	C-OF

XA.42  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА СЕПАРАТОРА		C-SF

XA.43  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА МАСЛА			C-OL

XA.44  	ПРОСРОЧЕНО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ		C--h

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА

OFF -(ПОСТОЯННО) КОМПРЕССОР ГОТОВ К РАБОТЕ

OFF--(ПРЕРЫВИСТО) КОМПРЕССОР  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ «стоп»

Set   -КОМПРЕССОР В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

7,5  -  ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ (КОМПРЕССОР В РАБОТЕ)

# Text boxes

P - P

O F F

P 3

P 4

7, 5

P 3

P - P

O F F

C – F

A L 21

S - -

t 4

C E – F

r - -

A - L

C – A F

110

H 1

P - H

2 3 4 5

C - - h

C – O L

C – S F

C – O F

X X

C - C

дисплей

P - C

P - Р

2 2

0 0

P I n  1

P - F

H 5

P - H

-  -  -  -

= A.YY

P - P

S E P

2 2

P - H

P 3

P 4

P - F

b – P

0 0

P I n  1

X A.YY

C - C

P - C

A - L

1 2 3 4

F – O L

1 2 3 4

A I r

7 5

P.

1 2 3 4

L.

1 2 3 4

t.

O F F

0

P - C

t

1 2 3

t E.

1.2

R  -  S

1 2 3 4

C  -  h

1 2 3 4

O  I  L